Checkliste zur bauseitigen Vorbereitung des Gebäudes

vor einer Blower Door- Messung

Massivbau: Innenputz dicht hergestellt (bis zum Rohbeton, keine rohen Ziegel sollten zu sehen sein.)

Leichtbau: Luftdichtungsebene dicht hergestellt

Dampfbremsen/ Folien müssen mechanisch befestigt sein (Lattung anbringen), und noch keine Dämmung bei Installationsebene.

Rauchfang (ausnahmslos alle Seiten und vom Dach bis zum Rohbeton dicht) verputzt

Elektroinstallationen dicht eingebaut (E-Verteiler, Hohlwand- oder Unterputzdosen ...)

(Massivbau Unterputzdosen in Gibsbett einputzen)

Fenster und Türen laut ÖNORM B 5320 dicht eingebaut

Diverse Leerrohre nach außen abdichten (z.B. vorbereitete Solaranlage)

Ziegelwände sind zu verputzen bevor man einen Fertigteilkamin davor stellt (gilt auch für

Abwasserstränge und andere Einbauten)

Innentüren öffnen (Schranktüren bleiben geschlossen)

Abwasserinstallationen: eingebaute Siphon abdichten

Öffnungen von Lüftungsanlagen werden vor der Messung entweder an den Auslässen, in den Räumen

oder am Lüftungsgerät abgedichtet.

Verfahren B (Vorprüfung-Rohbau)

Für Verfahren B werden alle einstellbaren Öffnungen geschlossen, und alle weiteren absichtlich

vorhandenen Öffnungen müssen abgedichtet werden. Alle Öffnungen in der LD- Hülle für noch nicht

vorhandene Einbauten (Fenster, Kellertür, Lüftungen, Kamine, Dachbodentreppe, etc....) sind

provisorisch luftdicht abzukleben.

Verfahren A (Endprüfung-Fertig)

Türen zum unbeheizten Keller schließen

Dachbodentreppe und sonstige Luken schließen

Wärmeerzeuger mit Raumluftverbund werden ausgeschaltet.

Abwasserinstallationen: eingebaute Siphons mit Wasser füllen

Öffnungen von Lüftungsanlagen werden vor der Messung entweder an den Auslässen in den Räumen

oder am Lüftungsgerät abgedichtet.

KEINE Abdichtungen bei Verfahren A:

- Dunstabzugshaube

- Öffnungen mech. Abluftanlagen auf 0, zu oder ausstellen

- Briefkastenschlitz

- Schornsteinhinterlüftung

- offenem Kamin (aber Kaminzugklappe schließen und Asche entfernen)

- geschlossenem Kamin (aber Zuluftöffnung schließen)

Für Verfahren A (Nutzungszustand) werden keine weiteren Maßnahmen getroffen, um die

Luftdichtheit zu verbessern.

Objektdaten die zur Messung bauseits vorzubereiten sind:  bitte Gebäudedaten und

Volumens-Berechnung im Anhang ausfüllen.

Türöffnung für das Gerät sollte nicht größer sein als: 110 x 235 cm.

Direkt an der Stelle, wo das Gerät installiert wird, muss eine 220V-Steckdose sein.

Gelesen und alle Vorkehrungen erfüllt.

Datum:______________                                       Unterschrift:_________________________